# Модернизация курса

# «Проектирование силовых установок»

Цели и задачи курса

Главное в курсе «Проектирование силовых установок» - сформировать технологию совместных проектных процедур самолетного- и двигательного ОКБ по компоновке двигателя на самолете с тем, чтобы выполнить все тактико-технические требования к силовой установке: по термогазодинамическим параметрам, по надежности в любых метеоусловиях, по шуму двигателя и самолета, по защите от попадания посторонних предметов во входное устройство; утвердить понимание необходимости этой совместной работы.

Ставятся задачи показать необходимость, конструкторскую и экономическую выгоду совместного решения  конструктором-двигателистом и конструктором-самолётчиком вопросов:

- размещения и подвески двигателя на самолете, чтобы обеспечить эксплуатационную технологичность самолета, как основного объекта;

- оптимизация газодинамических параметров входного устройства и компрессора двигателя, выходных устройств (реактивное сопло и реверсивное устройство) и самолета (снижение аэродинамического сопротивления данного эффекта;

- защиты от обледенения и попадания посторонних предметов: на земле и в воздухе;

- тепловой защиты конструкций самолета и двигателя и их систем (топливной, масляной) при отрицательных температурах и высоком нагреве при сверхзвуковом полете;

- создания систем энергоснабжения самолета и двигателя:

- системы электроснабжения,

-системы отбора воздуха от двигателя на самолетные нужды,

- системы подвода топлива от самолетных баков к двигателю.

Методическое обеспечение курса базируется на литературных источниках:

- Старцев, Н.И. Проектирование авиационных ГТД. Начальный этап. [Текст]/ Н.И.Старцев//уч. пособие.-Самара, 2009.-172с.

- Проектирование самолетов: учебник для вузов/ С.Н. Егер и др. М.: Машиностроение, 1983.-  603с.

- Старцев, Н.И. Проектирование авиационных редукторов. [Текст]/ Н.И.Старцев//уч. пособие.-Самара, 2012.-153с.

- Задания на исследовательские лабораторные работы (ИЛР)

- Старцев, Н.И. конструкция и проектирование опор роторов. [Текст]/ Н.И.Старцев//уч. пособие.-Самара, 2012.-186с.

ИЛР №1 Проектирование дозвукового входного устройства:

- газодинамическое проектирование с использованием программы Fluent;

- разработка конструкции,

- выбор параметров и конструкции ЗПК.

ИЛР №2 Выбор защиты от попадания посторонних предметов во входное устройство:

-имитация и исследование попадания птиц во входное устройство с использованием программы Fluent;

-разработка мероприятий по повышению прочности входной кромки вентиляторной лопатки.

ИЛР №3 Проектирование противообледенительной системы входного устройства и двигателя:

- разработка конструкции для двигателя из СГКП;

- расчет системы подвода горячего воздуха для обеспечения требуемых температур защищаемых поверхностей (70°С – основной режим, 40°С – малый газ) с использованием программы ХПИ.

Содержание курса и методическая поддержка

| № п/п | Содержание разделов курса | Методическая поддержка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав силовой установки | [1,2] |
| 1.1 | Двигатель: место размещения на самолете, конструкция подвески | [1,2] |
| 1.2 | Воздушные винты и винтовентиляторы | [3] |
| 1.3 | Выходные устройства (реактивное сопло и реверсивное устройство, их взаимодействие с крылом и фюзеляжем | [2] |
| 1.4 | Системы: электроснабжения, топливоснабжения и снабжения самолета воздухом от двигателя | [2] |
| 2. | Структурные связи самолета и двигателя | [1] |
| 2.1 | Силовая система самолета | [1,2] |
| 2.2 | Силовая система двигателя | [1] |
| 3. | Проектирование силовой установки |  |
| 3.1 | Размещение двигателя на самолете | [1,2] |
| 3.2 | Проектирование подвески двигателя на самолете с учетом деформаций корпуса двигателя | [1] |
| 3.3 | Проектирование входного устройства | [1] |
| 3.3.1 | Дозвуковое входное устройство | [1] |
| 3.3.2 | Сверхзвуковое входное устройство | [1] |
| 3.3.3 | Проектирование форсажной камеры и реактивного сопла |  |
| 3.4 | Согласование выходного устройства двигателя (РС и РУ) с конструкцией самолета | [2] |
| 3.5 | Выбор средств шумоглушения на примере воздухозаборника, выбор параметров ЗПК | [1] |
| 3.6 | Противообледенительная система двигателя и самолета | [1] |
| 3.7 | Система защиты от попадания посторонних предметов на земле и в воздухе | [1] |
| 3.8 | Системы энергоснабжения самолета: - электроснабжения; - система отбора воздуха на самолетные нужды; - система топливопитания двигателя. | [1] |

# Исследовательская работа №1

# (ИЛР №1)

# Проектирование дозвукового входного устройства

# авиационного газотурбинного двигателя

# Цель работы: Показать, что входное дозвуковое устройство - это самолетный узел, но крепится непосредственно к двигателю и проектируется самолетчиками и двигателистами совместно. Поэтому в лабораторной работе проводятся все этапы проектирования: газодинамический расчет, конструктивная проработка и разработка средств шумоглушения. Борьба с обледенением и разработка средств улавливания твердых частиц, попадающих во входное устройство, выделены в отдельные лабораторные работы.

# Исходные данные: тип двигателя, Gв – расход воздуха через двигатель, Vп – скорость полета.

# Исходные параметры: Свх – скорость входа, Fвх – площадь входа, определение площадей в сечениях 1, 2, 3, наклон оси внутреннего канала, считая от сечения В.

# Порядок выполнения работы

# 1. Термодинамический расчет двигателя, определение параметров в сечениях ВХ и В;

# 2. Газодинамическое проектирование: получение заданных параметров в сечении В;

# 3. разработка конструкции входного устройства, включая шумоглушение, средства противообледенения;

# 4. Расчет сил действующих на входное устройство и оценка прочности в среде ANSYS$

# 5. Оценка уровня шума и подбор параметров ЗПК (звукопоглощающих конструкций.

# Методическое обеспечение:

1. Старцев, Н.И. Проектирование авиационных ГТД. Начальный этап. [Текст]/ Н.И.Старцев//уч. пособие.-Самара, 2009.-172с.

2. Комплекс АСТРА.

# Исследовательская работа №2

# (ИЛР №2)

# Выбор защиты от попадания посторонних предметов в двигатель

# Цель работы: Проблема состоит в том, что при эксплуатации самолетов и вертолетов происходят повреждения элементов двигателя при попадании посторонних предметов во входное устройство. Это влечет за собой снижение безопасности полетов и дополнительные затраты на ремонт и восстановление двигателей.

# При этом, наиболее уязвимым узлом и главной причиной аварий является компрессор из-за повреждений лопаток.

# Исходные данные:

# 1) базовым двигателем является двигатель, разработанный в СГКП,

# 2) рассматриваются два случая попадания посторонних предметов в двигатель:

# а) на земле – твердые частицы (до 25г), песок и пыль;

# б) в воздухе – попадание птиц.

# Порядок выполнения работы

# 1.Рассматриваем случай попадания посторонних предметов в двигатель на земле – твердые частицы (до 25г), песок и пыль.

# Исследование движения твердой частицы (25г) до встречи с первой рабочей лопаткой компрессора с использованием комплексов Fluent и  NX.

# Оценка импульса при ударе твердой частицы (25г) при встречи с лопаткой.

# Расчет деформаций и напряжений лопатки в среде ANSYS и оценка опасности повреждения.

# 2.Рассматриваем случай попадания посторонних предметов в двигатель в воздухе – попадание птиц.

# Исследование движение птицы до встречи с компрессорной решеткой. Оценка скорости движения птицы при ударе, построение треугольника скоростей при соударении и определение силы СN .

# Оценка импульса при ударе птицы при встречи с лопаткой.

# Расчет деформаций и напряжений лопатки в среде ANSYS и оценка опасности повреждения.

# 3. Разработка мер по .уменьшению опасности соударения

# Методическое обеспечение:

1. Старцев, Н.И. Проектирование авиационных ГТД. Начальный этап. [Текст]/ Н.И.Старцев//уч. пособие.-Самара, 2009.-172с.

2. Комплекс АСТРА.

# Исследовательская работа №3

# (ИЛР №3)

# Проектирование противообледенительной системы

# входного устройства и двигателя

# Цель работы: Овладеть проектирование противообледенительной системы (ПОС) Входного устройства и двигателя современными средствами. Изучить требования норм летной годности (АП-33) по иключению обледенения двигателя, научиться формировать исходные данные для расчета элементов тепловой ПОС и проводить расчет расходных характеристик, площадей каналов для обеспечения требуемой температуры нагрева, разрабатывать конструкцию ПОС.

# Исходные данные: компоновка системы ПОС для двигателя в соответствии с индивидуальным заданием, требуемые температуры подогрева защищаемых поверхностей на критическом режиме и на режиме «малый газ» и площади этих поверхностей

# Порядок выполнения работы

# 1. Разработка компоновки ПОС и расчет обогреваемых площадей, геометрические характеристики линии транспортирования горячего воздуха. предварительная оценка места отбора воздуха.

# 2. тепловой расчет с использованием программы XПИ: параметр воздуха обдувающего поверхность. Оценка температуры стенки.

# 3. Уточнение конструкции ПОС: проходного сечения труб и каналов подвода горячего воздуха, место отбора.

# 4. Разработка конструкции и расчет теплоизоляции ПОС.

# Методическое обеспечение:

1. Старцев, Н.И. Проектирование авиационных ГТД. Начальный этап. [Текст]/ Н.И.Старцев//уч. пособие.-Самара, 2009.-172с.

2. Программный комплекс ХПИ.

В рамках модернизации курса разработано электронное пособие в 2-х частях «Проектирование силовых установок» (см. приложение).